HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

VERITAS 8 Plus

RIASZTÓKÖZPONTHOZ

## MESTER SZINT

BEVEZETÉS

A Veritas 8 Plus riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi.

A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a követezőek:

-	Teljes élesítés

-	Részélesítés

-	Kikapcsolás

Az előlap felső részén lévő felhajtható ajtó mögött található jelzőlámpák segítségével mindenkor pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról.

A Veritas 8 Plus 8 felhasználót képes megkülönböztetni, a kódok alapján és ezekhez egyenként hozzárendelhetők eltérő jogosultsági szintek.

Kódok:

Minden kód 4 számjegyes. Minden kódhoz tartozik egy sorszám, amely alapján azonosítható (1-8)

Hozzáférési szintek:

Minden felhasználóhoz hozzárendelhető egy-egy jogosultsági szint, ami meghatározza, hogy az illetőnek milyen paraméterek eléréséhez, és a rendszer üzemeltetésében milyen parancsok kiadásához van joga. Minden hozzáférési szintnek van egy azonosító száma (1-8) Ezek a következők:

1-es	Felhasználó

Jogosultsága: ki- és bekapcsolás, riasztás leállítása, nyugtázás, érzékelő és jelzőrendszer tesztelése, eseménynapló kiolvasása. Nincs joga: kódváltoztatás, (a sajátján kívül) hozzáférési szint változtatás.

2-es	Technikus

Jogosultsága: Minden a rendszer működését érintő paraméter megváltoztatása. Nincs joga: felhasználói paraméterek megváltoztatása,  kódváltoztatás, (a sajátján kívül) hozzáférési szint változtatás.

3-as	Támadásjelző kód

A kód betáplálása után a rendszer azonnali riasztójelzést generál, a külső és a belső hang- és fényjelzők működtetésével.

4-es	„Kényszer”-kód

Jogosultsága: Azonos az 1-es szinttel. A kód betáplálásával a rendszer látszólag jelzés nélkül kikapcsolódik, de a kommunikátor kimeneten távjelzést indít a diszpécser szolgálat felé. (amennyiben a rendszer felügyeleti állomáshoz van csatlakoztatva) Ezt a kódot akkor kell használni, ha a felhasználót erőszakkal kényszerítik a rendszer kikapcsolására.

5-ös	Mester

Jogosultsága: ki- és bekapcsolás, riasztás leállítása, nyugtázás, érzékelő és jelzőrendszer tesztelése, eseménynapló kiolvasása, bármely kód és hozzáférési szint megváltoztatása, új kód kiadása, kódok törlése.

6-os	Takarító

Jogosultsága: A bekapcsolt rendszer esetén csak a takarító számára kijelölt mozgási területen blokkolja az érzékelőket, anélkül, hogy a többi zónára hatással lene. Kikapcsolt rendszer esetén csak teljes vagy részleges bekapcsolásra. Az Omit gomb hatástalan, a rendszer visszatölti az előzőleg beállított állapotot. Nincs joga: riasztást nem törölhet, és nem nyugtázhat.

7-es	Nullkód

Jogosultsága: nincs. Használatban lévő kód felfüggesztésére vagy törlésére használható.

8-as	Mérnök

Jogosultsága: Azonos a 2-es szinttel, továbbá jogosult riasztó jelzés nyugtázására is. Nincs joga: kódváltoztatás, (a sajátján kívül) hozzáférési szint változtatás.

### ÜZEMELTETÉS

TELJES ÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a FULL gombot

(A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható.)

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

RÉSZÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a kiválasztott Részélesítési Program számát, (1, 2, 3 vagy 4)

majd a PART gombot

(A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható.)

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

Megjegyzés: A kód betáplálása után az Unset jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a rendszer kész a következő parancs fogadására. Ha érvénytelen parancsot ír be, akkor a készülék 16 másodperc után visszaáll nappali üzemmódba. Amennyiben az 1-es részélesítési programot választja, nem szükséges megnyomni az 1-es gombot.

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

1.-	Lépjen be az előírt útvonalon

(a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

2.-	Üsse be az érvényes kódot

(a jelzőhang elhallgat,

az Unset feliratú jelzőlámpa világítani kezd)

Megjegyzés: Az érkezési késleltetés utolsó 10 másodpercében a figyelmeztető

hangjelzés gyorsabbra vált.

CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS ÉLESÍTÉS

Ennél a funkciónál lehetősége van az előre meghatározott részélesítési programoktól eltérő élesítést beállítania.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

2.-	Nyomja meg a FULL vagy a kiválasztott Részélesítési Program számát, (1, 2, 3 vagy 4)

majd a PART gombot

3.-	Nyomja meg az OMIT gombot

(A távozási késleltetés időzítése és hangjelzése abbamarad, és a jelzőfények mutatják, hogy mely csatornák vesznek részt a jelenlegi élesítési programban.)

4.-	Nyomja meg a kiválasztott csatorna(k) számát, melyet kivonni, vagy

beletenni kíván az élesítési folyamatba.

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

(A távozási késleltetés időzítése és hangjelzése folytatódik)

6.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

RIASZTÓJELZÉS LEÁLLÍTÁSA

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(A külső és belső hangjelzés leáll, és a villogó jelzőlámpa mutatja, hogy

melyik csatorna volt az első, amelyik a riasztást kiváltotta. Az ezt követő

csatornák jelzőfényei folyamatosan világítanak.)

2.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

A RIASZTÁS UTÁNI ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

1.-	Lépjen be az előírt útvonalon

(a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

2.-	Üsse be az érvényes kódot

(a jelzőhang elhallgat, a villogó jelzőlámpa mutatja, hogy

melyik csatorna volt az első, amelyik a riasztást kiváltotta. Az ezt követő

csatornák jelzőfényei folyamatosan világítanak.)

3.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

BELÉPÉSJELZŐ BEKAPCSOLÁSA

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában lehetősége van egy vagy több csatornára aktivizálni ezt a szolgáltatást, mely ha az érintett csatornán lévő érzékelő(k) jelez(nek)  a központ rövid hangjelzést ad.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot

(a jelzőfények mutatják, hogy mely csatornák vesznek részt a jelenlegi programban.)

3.-	Nyomja meg a kiválasztott csatorna(k) számát, melyet kivonni, vagy

beletenni kíván a  folyamatba.

4.-	Nyomja meg a PROG gombot

(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta)

BELÉPÉSJELZŐ KIKAPCSOLÁSA

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot

3.-	Nyomja meg a RESET gombot

(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta)

SAJÁT KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

Bármelyik felhasználónak joga van a saját kódját megváltoztatni.

1.-	Üsse be a jelenleg érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 60-at

(Minden jelzőlámpa elalszik)

4.-	Üsse be az új négy számjegyes kódot		? ? ? ?

(Minden gombnyomásra egy-egy jelzőlámpa világítani kezd)

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta és minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

SAJÁT KÓD SORSZÁMÁNAK ELLENŐRZÉSE

Minden felhasználó megnézheti saját kódjának sorszámát, a következőképpen:

1.-	Üsse be négy számjegyes kódját		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 69-et,

Ekkor a kijelzőn az Ön kódjának sorszáma látható

4.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Minden jelzőfény világít.)

5.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

Csak a Mester szintű kóddal rendelkező felhasználónak van jogosultságuk bármelyik kódot megváltoztatni. (kivéve a Technikus és a Mérnöki kódot)

1.-	Üsse be a jelenleg érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 6-os, majd annak a kódnak a számát, amelyiket változtatni akarja. (1-8)

Pl. Ha a 2. sorszámú kódot kívánja megváltoztatni, akkor 62

(Minden jelzőlámpa elalszik)

4.-	Üsse be az új négy számjegyes kódot		? ? ? ?

(Minden gombnyomásra egy-egy jelzőlámpa világítani kezd)

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta és minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

JOGOSULTSÁGI SZINT MEGVÁLTOZTATÁSA

Csak a Mester szintű kóddal rendelkező felhasználónak van jogosultságuk bármelyik kód jogosultságát megváltoztatni. (kivéve a Technikus és a Mérnöki kódot)

1.-	Üsse be a jelenleg érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 7-es, majd annak a kódnak a számát, amelyiket változtatni akarja. (1-8)

Pl. Ha a 2. sorszámú kódot kívánja megváltoztatni, akkor 72

(Ekkor minden jelzőlámpa elalszik, kivéve azt az egyet, amelyik a jelenlegi státuszt jelzi)

4.-	Üsse be az új hozzáférési szint számát	? (1-8)

(A kijelző az új jogosultsági szintet mutatja)

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta és minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

SAJÁT KÓD JOGOSULTSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE

Minden felhasználó megnézheti saját kódjának hozzáférési szintjét, a következőképpen:

1.-	Üsse be négy számjegyes kódját		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 79-et,

Ekkor a kijelzőn az Ön kódjának jogosultsági szintje látható

4.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Minden jelzőfény világít.)

5.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

Magjegyzés: A Kényszerkód a kijelzőn biztonsági okokból Felhasználói kódként fog mutatkozni.

SÉTATESZT

Ezzel a szolgáltatással ellenőrizheti a rendszer érzékelő-hálózatát.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 06-t

(Először minden jelzőlámpa elalszik)

4.-	Aktivizálja sorban a vizsgálni kívánt érzékelőket

(A jelzőfények mutatják, hogy melyik csatornára fut be az Ön által aktivizált

érzékelő jele és eközben a csatorna számával megegyező számú rövid

hangjelzést hall.)

Ha befejezte az ellenőrzést,

5.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

JELZŐRENDSZER TESZT

Ezzel a szolgáltatással ellenőrizheti a rendszer csatlakozó hang és fényjelzőket, távadókat.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(az UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 05-t

(Minden jelzőlámpa elalszik)

4.-	Aktivizálja sorban a vizsgálni kívánt jelzőberendezéseket

Nyomja meg a 4-es gombot	- Hangos belső hangjelzés elindul

Nyomja meg a 3-as gombot	- Halk belső hangjelzés elindul

Nyomja meg a 2-es gombot	- Villogó elindul

Nyomja meg az 1-es gombot	- Külső sziréna elindul

Nyomja meg a 0-ás gombot	- Jelzőket kikapcsolja

Ha befejezte az ellenőrzést,

5.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

RENDSZER ÉLESÍTÉSE HÁLÓZATKIMARADÁS ESETÉN

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

2.-	Nyomja meg a FULL vagy a kiválasztott Részélesítési Program számát, (1, 2, 3 vagy 4)

majd a PART gombot

(10 rövid hangjelzést hall. )

3.-	Nyomja meg az OMIT gombot

4.-	Nyomja meg a 0-ás gombot

(A POWER feliratú jelzőfény elalszik. )

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Távozási késleltetés elindul. )

6.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

ESEMÉNYNAPLÓ KIOLVASÁSA

A riasztóközpont az utolsó 7 eseményt képes tárolni a memóriájában.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PROG gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 4, majd annak az eseménynek a sorszámát, amelyre kíváncsi. Pl. Az utolsó esemény a 41-es számmal hívható elő, míg időben a legkorábbi a 47-essel.

(Amennyiben az adott bekapcsoláskor volt riasztási esemény, úgy a riasztást kiváltó érzékelőhöz tartozó csatorna számának megfelelő piros jelzőfény villog. Ha volt további jelzés is a lekérdezett esemény ideje alatt, úgy a további érzékelőket jelző piros fények folyamatosan világítanak.)

Ha befejezte az ellenőrzést,

4.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Minden jelzőlámpa világítani kezd)

5.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

Ha fentiekkel kapcsolatos bármely kérdésben segítségére lehetünk, hívja szakembereinket, örömmel állunk rendelkezésére a nap bármely szakában.