HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

GARDTEC 840

RIASZTÓKÖZPONTHOZ

MESTER SZINT

BEVEZETÉS

A Gardtec 840 riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi.

A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a következők:

-	Teljes élesítés

-	Részélesítés

-	Kikapcsolás

A kezelő egységen lévő kijelzőről mindig pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról. A rendszer kezelése rendkívül egyszerű, hiszen Önnek szinte mindig csak a YES vagy a NO gombokat kell megnyomnia, a központ kérdéseire válaszul.

Figyelem: Érvénytelen kód betáplálása esetén a készülék a 24. helytelen számjegy lenyomása után szabotázsriasztást ad.

Ez ha a rendszer bekapcsolt (élesített) állapotában következik be, úgy a készülék külső és belső riasztást egyaránt ad, míg kikapcsolt (nappali) állapotban csak belső riasztást.

A 7-es és 9-es gomb egyidejű megnyomásával támadásjelzés indítható.

Ez 24 órás segélykérő funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik. (Ha a mérnök így programozta)

Ahhoz, hogy leállítsa a hangjelzést, üsse be az érvényes kódot. A támadásjelzés után a rendszer alaphelyzetbe állítása szükséges.

A rendszer rendelkezik továbbá egy un. támadásjelző kóddal. Amennyiben a felhasználónak nincs lehetősége a támadásjelzőt elérni, (pl. kényszerítés) akkor tesz jó szolgálatot ez a funkció. Nincs más teendője, mint az Ön által használt kód első számjegyénél egy számmal nagyobbat beírni, (pl. ha az Ön kódja 1-2-3-4-5-6, akkor táplálja be a 2-2-3-4-5-6-ot) ekkor a rendszer látszólag nem ad jelzést, üzenetei is a normál üzemmódnak megfelelőek mindaddig amíg újból nem használja az eredeti kódját, de ezek alatt a központ un. csendes támadásjelzést ad a felügyeleti központ felé. (Ha a rendszer egyébként be van kötve ilyenre)

Az 1-es és 3-as gomb egyidejű megnyomásával pl. tűzjelzés indítható.

Ez a funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik mint kézi jelzésadó. (Ha a mérnök így programozta)

KÓDOK ÉS JOGOSULTSÁGI SZINTEK

A rendszer 47 különböző kód felismerésére képes, melyekhez 10 féle jogosultsági szint rendelhető. A kódok további két csoportra oszthatók úgymint:

„globális kódok” - ezek a rendszer egészére érvényesek,

„területi kódok” - ezek csak az adott területre érvényesek.

A felhasználók körében az alábbi jogosultsági szintek definiáltak:

GLOBÁLIS KÓDOK	A rendszer minden területére érvényes:

MESTER			MASTER (3)

A MESTER felhasználónak van a legkiterjedtebb jogköre a rendszer üzemeltetésében:

-	bekapcsolás

- 	kikapcsolás

-	csatorna kikapcsolásos élesítés

-	rendszer tesztelése

-	eseménynapló lekérdezése

-	belépésjelző ki- és bekapcsolása

-	kódváltoztatás

-	dátum és idő beállítás

-	riasztás utáni alaphelyzetbe állítás (ha a mérnök így programozta)

-	részélesítés

FŐNÖK			MAIN (1)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	bekapcsolás

- 	kikapcsolás

-	csatorna kikapcsolásos élesítés

-	rendszer tesztelése

-	riasztás utáni alaphelyzetbe állítás (ha a mérnök így programozta)

-	részélesítés

CSAK BEKAPCSOLÓ	SET ONLY (0)

Részére az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	bekapcsolás

-	részélesítés

TERÜLETI KÓDOK	A rendszer bizonyos területeire érvényes:

FŐNÖK 1			MAIN 1 (7)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	1-es terület bekapcsolása

-	1-es terület részélesítése

-	1-es terület csatorna kikapcsolásos élesítése

- 	1-es terület kikapcsolása

-	1-es terület tesztelése

-	1-es terület riasztás utáni alaphelyzetbe állítása (ha a mérnök így programozta)

FŐNÖK 2			MAIN 2 (8)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	2-es terület bekapcsolása

-	2-es terület részélesítése

-	2-es terület csatorna kikapcsolásos élesítése

- 	2-es terület kikapcsolása

-	2-es terület tesztelése

-	2-es terület riasztás utáni alaphelyzetbe állítása (ha a mérnök így programozta)

FŐNÖK 3			MAIN 3 (9)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	3-as terület bekapcsolása

-	3-as terület részélesítése

-	3-as terület csatorna kikapcsolásos élesítése

- 	3-as terület kikapcsolása

-	3-as terület tesztelése

-	3-as terület riasztás utáni alaphelyzetbe állítása (ha a mérnök így programozta)

ÜZEMELTETŐ 1		AREA 1 (2)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	1-es terület bekapcsolása

-	1-es terület részélesítése

- 	1-es terület kikapcsolása

ÜZEMELTETŐ 2		AREA 2 (5)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	2-es terület bekapcsolása

-	2-es terület részélesítése

- 	2-es terület kikapcsolása

ÜZEMELTETŐ 3		AREA 3 (6)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	3-es terület bekapcsolása

-	3-es terület részélesítése

- 	3-es terület kikapcsolása

SZEMÉLYZET		CLEANER  (4)

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	teljes rendszer bekapcsolás (kikapcsolt rendszer esetén)

-	„SZEMÉLYZETI” terület kikapcsolása (bekapcsolt rendszer esetén)

-	„SZEMÉLYZETI” részélesítés (részélesített rendszer esetén)

A RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

TELJES ÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot

(ha mester vagy főnöki kódot használ, akkor Nyomja meg a YES gombot )

Exit Now! 1 2 3 C All Zones ON 20

2.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll és a kijelzőn az alábbi szöveg olvasható:

SET 1 2 3 C 01 Jan 19:47:38

A védett területen kívül várja meg, hogy a hangjelzés elhallgasson.

Megjegyzés: Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt betáplálásával.

Amennyiben területi kódot használ, úgy az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.

Ha személyzeti kódot használ, akkor a rendszer automatikusan teljes élesítésre áll.

RÉSZÉLESÍTÉS MESTER vagy FŐNÖKI KÓDDAL

Ennél a szolgáltatásnál Ön három előre definiált részélesítési program közül választhat Part1, Part2, Part3(ez az 1-es és a 2-es program kombinációja)

1.-	Üsse be az érvényes kódot

az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a kiválasztott részélesítési program számát pl. 1.

(1,2 vagy 3)

Exit Now! 1 2 3 C Part 1 20

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltüntet és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

Megjegyzés: Ha a rendszer programozása során a részélesítés késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy rövid sípoló hangot hall.

Ha globális kódot használ, az összes terület részt vesz a részélesítésben. Amennyiben területi kódot használ, úgy az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.

RÉSZÉLESÍTÉS TERÜLETI ÜZEMELTETŐI KÓDDAL

Ennél a szolgáltatásnál Ön három előre definiált részélesítési program közül választhat Part1, Part2, Part3(ez az 1-es és a 2-es program kombinációja)

1.-	Üsse be az érvényes üzemeltetői kódot

az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Exit Now! 1 All Zones ON 20

2.-	Részélesítés indításához nyomja meg a NO majd a kiválasztott részélesítési program számát pl. 1.

(1,2 vagy 3)

az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg a kijelzőn:

Exit.... Now! 1 Part 1 20

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltüntet és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

Megjegyzés: Ha a rendszer programozása során a részélesítés késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy rövid sípoló hangot hall.

Az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.

TERÜLETI  ÉLESÍTÉS MESTER vagy GLOBÁLIS FŐNÖKI KÓDDAL

1.-	Üsse be az érvényes kódot

az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a YES gombot

Exit Now! 1 2 3 C All Zones ON 20

3.-	Az 1-es terület kikapcsolásához nyomja meg a YES, majd az 1-es gombot

és/vagy

A 2-es terület kikapcsolásához nyomja meg a YES, majd az 2-es gombot

és/vagy

A 3-as terület kikapcsolásához nyomja meg a YES, majd az 3-as gombot

és/vagy

A személyzeti terület kikapcsolásához nyomja meg a YES, majd az 0-ás gombot

a terület kikapcsolódik és száma eltűnik a kijelzőről.

4.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

Megjegyzés: Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt betáplálásával.

TERÜLETI  ÉLESÍTÉS ÜZEMELTETŐI KÓDDAL

1.-	Üsse be az érvényes üzemeltetői kódot

az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Exit Now! 1 All Zones ON 20

2.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltüntet és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

A védett területen kívül várja meg, hogy a hangjelzés elhallgasson.

Megjegyzés: Az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.

CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS ÉLESÍTÉS

Csak mester vagy főnöki szintű kóddal használható. Ennél a szolgáltatásnál Ön a három előre definiált részélesítési programtól eltérően tetszés szerinti kombinációban rendelheti össze a csatornákat az aktuális élesítési ciklushoz. Ha területi főnöki kódot használ, akkor csak a saját területén belül lévő csatornákat inaktiválhatja.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

Csak Mester vagy Főnöki kóddal használható, (ha nem ilyen kódot táplálnak be, akkor a kijelzőn hibaüzenet olvasható) és az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a YES gombot

Enter Zone No.—then + YES or -NO

4.-	Írja be a kiválasztott csatorna számát és a kiemeléshez nyomja meg a NO a hozzárendeléshez nyomja meg a YES gombot

Enter Zone No.—then + YES or -NO

Ha több csatornát akar kivonni a védelemből, akkor ismételje meg a műveletet a 4. ponttól.

5.-	A 0 gomb megnyomásával léphet vissza a főmenühöz

Do you want to.. SET ...név...?

6.-	Nyomja meg a YES gombot

7.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltüntet és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

Megjegyzés: A csatorna kikapcsolás csak egy élesítési ciklusra érvényes!

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

1.-	Lépjen be az előírt útvonalon

A rendszer éles állapotában az alábbi üzenet látható a kijelzőn

( a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

SET 1 2 3 C 01 Jan 21:47:38

(a kijelzőn más is megjelenhet, ha valamelyik részélesítést vagy területi élesítést használták előbb)

2.-	Üsse be az érvényes kódot

a jelzőhang elhallgat, és a kódhoz rendelt jogosultsági szintnek megfelelő terület kikapcsolódik. A kijelzőn a még bekapcsolt területek száma látható.

Megjegyzés: „Csak bekapcsoló kód”-dal a rendszert nem lehet kikapcsolni!

Amennyiben területi kódot használ, úgy az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.

Ha személyzeti kódot használ, akkor az utasítás csak a személyzet részére kijelölt területre lesz érvényes (C terület).

A RIASZTÁS UTÁNI KIKAPCSOLÁS

Ha a távollétében riasztás volt, akkor a belépést követő kód betáplálása után az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

------ALARM----- Press NO to View

1.-	A NO gomb megnyomásával tekintheti meg, hogy mi váltotta ki a riasztást

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

Riasztás után a rendszert alaphelyzetbe kell állítani. Ennek négy féle módja lehetséges.

MINDEN KÓD-dal	Minden érvényes kód alkalmas a rendszer alaphelyzetbe állítására.

MASTER KÓD-dal	Minden Mester kóddal alaphelyzetbe állítható a rendszer.

MÉRNÖKI KÓD-dal	Csak a mérnök állíthatja alaphelyzetbe a rendszert.

ANTI-CODE	Csak a központi felügyeleti állomás teheti meg.

Hogy az Ön rendszere esetében melyik alkalmazható arról érdeklődjön a telepítőnél.

Mielőtt alaphelyzetbe állítaná a központot, biztosítsa, hogy kikapcsolt állapotban legyen. ( UN-SET)

Ha úgy programozták, hogy bármely kóddal alaphelyzetbe hozható legyen a rendszer, akkor:

1.-	Üsse be az érvényes kódot

és indítson el egy élesítési folyamatot.

2.-	Írja be ismét a kódját.

Ismételt kódbeírással a az élesítés leállítható.

Ha készülék programozása, csak a Mester kóddal történő törlést engedélyezi, akkor az alábbi üzenetet fogja látni, ha valaki nem Mester szintű kóddal próbálja a rendszert bekapcsolni:

Can’t Set! Use Master Code

majd

------ALARM----- Press NO to View

1/a.-	Üsse be a „Mester” szintű kódot

Do you want to.. SET ...név...?

1/b.-	Nyomja meg a YES gombot.

A rendszer élesítése elindul.

Ha a programozás csak a mérnöki törlést engedélyezi, akkor a következő bekapcsolás alkalmával az alábbi látható a kijelzőn:

Can’t Set! Use Engineer Code

majd

------ALARM----- Press NO to View

Ebben az esetben hívja fel a telepítő céget, és kérje a rendszer ellenőrzését és alaphelyzetbe állítását.

Ha a programozás csak a központ általi törlést engedélyezi, akkor a következő bekapcsolás alkalmával az alábbi látható a kijelzőn:

Can’t Set! Use Anti-Code 5879

Ebben az esetben hívja fel a telepítő céget vagy a felügyeleti állomást és közölje az ügyfélkódját és a kezelőn megjelenő számot. (ez példánkban az 5879) Ők megadnak Önnek egy kódot amivel be tud lépni a rendszerbe. Ez a kód tartalmazhat YES és NO gombokat is.

-------UN SET------- 01 Jan 21:47:48

A központ által megadott kód betáplálását követően a rendszer alaphelyzetbe állt és használhatja tovább.

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS HÁLÓZATKIMARADÁS UTÁN

Ha valamilyen okból a hálózati feszültség kimarad, a kezelőn az alábbi üzenet olvasható:

POWER CUT FAULT !!!! CHECK !!!!

1.-	Üsse be az érvényes kódot KÉTSZER

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET ...név...?

Így a rendszert élesítheti vagy a 0 gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

A RENDSZER TESZTELÉSE

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. TEST the System?

4.-	Nyomja meg a YES gombot

Test ALL Areas?

5.-	Ha a teljes rendszert akarja tesztelni, akkor nyomja meg a YES gombot. Ha nem, akkor a NO-t.

3 másodpercig a kijelzőn az alábbi látható:

In Test 4=Strobe 6=Sounder 9=Bell

azután

--All Zones OK -- TESTING. . .

Ha valamelyik csatornához tartozó érzékelőt aktiválja, úgy a kijelzőn megjelenik annak száma és elnevezése valamint funkciója és a figyelmeztető hang is megszólal.

6.-	Ha megnyomja meg a 9-es gombot, megszólal a sziréna. Leállításához nyomja meg ismét a 9-es gombot. Ha a belső hangszóró ki akarja kapcsolni,  nyomja meg 6-os gombot

7.-	A 0 gomb egyszeri megnyomásával térhet vissza a főmenübe, újbóli megnyomásával kiléphet a rendszerből.

Megjegyzés: Csak mester vagy főnöki kóddal használható.

AZ ESEMÉNYNAPLÓ LEKÉRDEZÉSE

Ennél a szolgáltatásnál lehetősége van az elmúlt időszak 500 eseményét a központból lekérdezni. Ezek az események a rendszer működésének szempontjából lényeges történések, melyek dátum és időpont megjelöléssel kerülnek a memóriába.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. TEST the System?

4.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. View the LOG?

5.-	Nyomja meg a YES gombot

3 másodpercig a kijelzőn az alábbi látható:

While Viewing... 1=Printer On/Off

majd pl.:

OFF PETER K1 19 Jan 19:58:55

A kijelzőn megjelenik az utolsó esemény. (Példánkban ez azt jelenti, hogy a PETER nevű felhasználó a rendszert az 1-es kezelőegységről január 19.-én 19 óra 58 perc 55 másodperckor kikapcsolta) A NO gomb megnyomásával léphet át a korábbi eseményre, a YES gombbal a későbbit tekintheti meg újra. A 9-es gombbal az első (időrendben legrégebbi) a 7-es gombbal a legfrissebb eseményre ugorhat.

6.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.

Megjegyzés: Csak mester kóddal használható.

AZ ESEMÉNYNAPLÓ KINYOMTATÁSA

Ha a rendszerhez csatlakozik nyomtató, akkor arra az előző menüpontban tárgyaltak segítségével, az 1-es gomb megnyomásával küldheti ki az eseménynapló adatait. De megvalósítható valós idejű nyomtatás is.

BELÉPÉSJELZŐ

Ezzel a szolgáltatással az egyes csatornákhoz egy hangjelzést rendelhet hozzá, amelyik a központ kikapcsolt állapotában egy rövid jelzést ad, ha az adott csatornán lévő érzékelő aktivizálódik.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a NO gombot négyszer

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. Change Chime?

3.-	Nyomja meg a YES gombot

Chime is Off o.k?

vagy

Chime is On o.k?

4.-	Ha cserélni kívánja  a beállítást, nyomja meg a NO gombot

5.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe vagy várjon 15 másodpercet és a központ automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.

Megjegyzés: Csak mester kóddal használható.

KÓDOK PROGRAMOZÁSA

Ezt csak Mester szintű kóddal programozhatja. Ha a kód érvényes és nem kényszeríttet (lásd korábban: 2. Old. „támadásjelző kód),  akkor a programozást a rendszer engedélyezi.

Ha nem, akkor a következő üzenetet látja:

!!! ERROR!!! . . . try again . . .

A rendszerben 47 különféle kód lehetséges, melyekhez neveket is rendelhet.

Megjegyzés: az 1-es felhasználó (USER 1) csak Mester lehet.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a NO gombot ÖTSZÖR

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. Prog. USER CODES?

3.-	Nyomja meg a YES gombot

Enter User No.-- (1-47) Then YES

4.-	Írja be a felhasználó sorszámát és nyomja meg a YES gombot

5.-	Írja be az új kódot (4-6 számjegyes) és nyomja meg a YES gombot

Ha 000000 YES-t ír be, akkor az adott sorszámhoz rendelt kódot érvényteleníti.

Ha a rendszer kódegyezést talál vagy az új kód megegyezik valaki támadásjelző kódjával, akkor a hibajelzés ad. Válasszon másik kódot.

Choose Type ..-- 0=Set Only 1=Main

A kijelzőn folyamatosan olvasható a választható kódszinteknek megfelelő szám.

Megjegyzés: Ha az 1-es sorszámú felhasználó kódját programozza, akkor az alábbiak elmaradnak, hiszen az 1-es sorszámú kód csak Mester szintű lehet.

KÓDTÍPUSOK: (jogosultsági szintek):

0- SET ONLY 	Csak bekapcsoló kód

1- MAIN		Főnöki szint

2- AREA 1		Üzemeltetői szint 1-es területre

3- MASTER	Mester szint

4- CLEANER	Személyzeti szint

5- AREA 2		Üzemeltetői szint  2-es területre

6- AREA 3		Üzemeltetői szint  3-as területre

7- MAIN 1		Főnöki szint 1-es területre

8- MAIN 2		Főnöki szint 2-es területre

9- MAIN 3		Főnöki szint 3-as területre

6.-	Válassza ki a kívánt szintet és nyomja meg a YES gombot

Ezután a kijelzőn megjelenik az adott felhasználó sorszáma és az a név, amelyen jelenleg szerepel a memóriában. Ha ez megfelelő, akkor nyomja meg a YES gombot, ha át akarja írni, akkor a NO gombot.

User 7 name = User 7

7.-	Ha cserélni kívánja  a nevet, nyomja meg a NO gombot

User 7 name >-

A fenti ábra mutatja a billentyűzet betűkiosztását. A nevet karakterenként tudja beírni úgy, hogy az adott számot, mely fölött a kiválasztott betű áll, annyiszor nyomja meg, ahányadik a blokkban. Pl. a PETER nevet a 6, YES, 22, YES, 77, YES, 22, YES, 666, YES, YES gombok megnyomásával írhatja be. A nevek maximum kilenc karakter hosszúak lehetnek, és minden karakter helyét fel kell tölteni a név beírásakor. A szóköz a YES billentyűvel írható be, ekkor egy „-„ jel látható a beírás alatt, mely az üzemeltetéskor szóközként jelentkezik. Ha valamely karaktert cserélni akarja a már beírtak közül, akkor a NO gombbal léphet vissza.

A kilencedik karakter feltöltésekor a kijelző átvált...

Do you want to.. Prog. USER CODES?

8.-	A 0 gomb megnyomásával léphet ki a programozásból vagy várjon 15 másodpercet.

Megjegyzés: Csak mester kóddal használható.

DÁTUM ÉS PONTOS IDŐ

Ezt is csak Mester szintű kóddal programozhatja.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET ...név...?

2.-	Nyomja meg a NO gombot HATSZOR

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. Set DATE/TIME?

3.-	Nyomja meg a YES gombot

Enter Day/Month --/-- Then YES

4.-	Írja be az aktuális dátumot NAP/HÓNAP formában és nyomja meg a YES gombot

(Pl.: December 4.-e: 0412)

Enter Hrs:Mins --/-- Then YES

5.-	Írja be a pontos időt ÓRA:PERC formában és nyomja meg a YES gombot

A rendszer órája 24 órás, tehát a délután 6 óra 15 percet 1815 YES formában kell beírni, a reggel 9 óra 7 percet pedig 0907 YES formában.

Do you want to.. Set DATE/TIME?

6.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe vagy várjon 15 másodpercet.