HASZNÁLATI UTASITÁS A RASCAL PLUS RIASZTÓKÖZPONTHOZ

A Rascal plus egy billentyűzettel vezérelhető mikroprocesszoros riasztóközpont. Számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, amely nem megszokott a hasonló méretű riasztóközpontok között.

Két általános felhasználású csatorna mellett az "utolsó ajtó " csatorna (FX), ki- bejárati útvonal csatorna (IX), valamint 24 órás aktivitásban működő külön személyvédelmi (PA) és szabotázs (TAMPER) csatornával is rendelkezik.

Kezelési ajánlás:

A központ négyféle élesítési lehetőséggel rendelkezik:

TELJES élesítés. KÓD / FULL SET /

A négyszámjegyes kód betáplálása után (pl.1-2-3-4) folyamatos belső hangjelzés figyelmeztet, hogy a távozási késleltetés elindult. Hagyja el a területet, az előírt útvonalon. Ennél a beállításnál minden csatorna jelzését figyelembe veszi és riasztás esetén külső és belső hang- és fényjelzés egyaránt van.

RÉSZLEGES élesítés. KÓD * 0 / PART SET /

A négyszámjegyes kód betáplálása után nyomja meg a * majd a 0-ás gombokat. Folyamatos, mély tónusú belső hang figyelmezteti, hogy a távozási késleltetés elindult, miközben a 2-es csatornához tartozó jelzőfény villog. Hagyja el a területet az előírt útvonalon. Ebben az esetben a központ a 2-es csatorna jelzéseit nem veszi figyelembe, de riasztás esetén külső és belső hang- és fényjelzés van.

"OTTHONI" élesítés. KÓD * 4 / HOME SET /

Táplálja be a négyszámjegyes kódot, nyomja meg a * majd a 4-es gombokat. Folyamatos, mély tónusú belső hangjelzés figyelmezteti, hogy a távozási késleltetés elindult. Ezalatt a 2-es csatornához tartozó jelzőfény villog, jelezve, hogy a központ a 2-es csatorna jelzéseit nem veszi figyelembe. Ha ezt a beállítást használja, akkor riasztás esetén csak a riasztóközpont saját hangszórója ad riasztójelzést. Külső jelzések nincsenek.

CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS élesítés. KÓD * n

Ennél a bekapcsolási módnál a központ egy Ön által kiválasztott csatorna jelzéseit figyelmen kívül hagyja. Táplálja be a négyszámjegyes kódot, nyomja meg a * gombot, majd a kikapcsolni kívánt csatornához tartozó számot. Ha több csatornát kíván kikapcsolni, akkor minden csatornaszám előtt nyomja meg a * gombot.

/pl.:1-2-3-4 * 1 * 2/  1-es gombbal az 1-es csatorna, 3-as gombbal az IX csatorna iktatható ki.

KIMENETI HIBÁK

Ha távozáskor a négyszámjegyes kód betáplálása után nem a megszokott folyamatos hangot hallja, hanem szaggatott a jelzés és egy piros jelzőfény is villog, ekkor a készülék a távozási késleltetést leállítja és jelzi, hogy az adott területen lévő érzékelő(k) mozgást vagy nyitott nyílászárót észlel(nek). Nyomja meg a # gombot. Ezzel az élesítési folyamatot leállítja. Nézzen utána, hogy a kérdéses területen nem maradt-e nyitva valamilyen nyílászáró vagy nem tartózkodik-e valaki a helyiségben. Ha a hibát megszüntette, kezdje újra a bekapcsolást.

SZABOTÁZS JELZÉS / TAMPER /

Ez a 24 órás üzemmódban működő csatorna a rendszer "épségét" felügyeli. Amennyiben a rendszer valahol megsérül, (szétszerelési kísérlet, vezetékvágás, egyéb rongálás) akkor a készülék nem éles állapotban csak belső, éles állapotban belső és külső hangjelzést is ad.

SZEMÉLYI TÁMADÁSJELZÉS  / PA /

A támadásjelző működtetésekor azonnali külső és belső hang- és fényjelzést ad. Nyugtázás után a PA jelzőfény világít. A riasztójelzés törlése után a támadásjelzőt állítsa alaphelyzetbe.

HANGJELZŐ LEÁLLÍTÁSA. KÓD

Az érvényes kód beadása után a riasztójelzés leáll.

BELÉPÉS

A védett területre a kijelölt útvonalon történő belépéskor a belső hangjelző folyamatos figyelmeztető hangot ad, amely az érkezési késleltetés lejárta előtt 15 másodperccel átvált szaggatottra. Ha az érkezési késleltetés lejárta előtt nem történik helyes kódbevitel, elindul a riasztás. Amennyiben az előírt megközelítési útvonalról letér a még hátralévő időtől függetlenül a központ azonnal átvált riasztásra. Amennyiben a távolléten nem történt riasztás akkor a kikapcsolás után a központ nappali állapotba áll. Ha volt riasztás, akkor a kikapcsolás után ezt egy belső hang jelzi, és piros jelzőfény mutatja a riasztás helyét. Ekkor ismételt kódbeadás után nyomja meg a # gombot, ezzel visszaáll nappali üzemmódba.

RIASZTÓJELZÉS TÖRLÉSE. KÓD # / CUSTOMER RESET /

Az érvényes kód beadása után a riasztójelzés leáll, a belső hangjelző "bip-bop" hangot ad, miközben a piros jelzőfény mutatja, hogy melyik csatornáról jött a riasztás. Ezután nyomja meg a # gombot. Ezzel a központot visszaállította "nappali" üzemmódba.

NAPPALI BELÉPÉSJELZŐ. * 4 *  /Door Chime/

A "bim-bam" szerű jelzőhang az FX csatornához rendelt szolgáltatás, mely ki-, bekapcsolható. Nappali üzemmódban  a csatornához tartozó érzékelő működésekor a központ jelzőhangot ad.

Bekapcsolás: * 4 *

Kikapcsolás:  * 4 *

A jelzőhang ki-, vagy bekapcsolt állapotát egyszerűen, a * gomb megnyomásával ellenőrizheti. Ha az FX jelzőfény világít akkor üzemel, ha nem akkor ki van kapcsolva. A * gomb ismételt megnyomására a jelzőfény elalszik és a központ visszaáll az utoljára beállított állapotba, miközben nyugtázó hangjelzést ad. Ha a * gombot nem nyomja meg ismét, akkor 15 másodperc leteltével a központ automatikusan visszaáll az utoljára beállított állapotba.

JELZŐRENDSZER TESZT. KÓD * 9 / BELL TEST /

A központ külső és belső  hang- és fényjelzőinek működőképessége egy belső program segítségével bármikor ellenőrizhető.

Táplálja be a kódot, nyomja meg a * gombot, majd a 9-est.

10 másodpercig az összes jelsőfény világít,

5 másodpercig a belső hangjelző szól,

5 másodpercig a külső hangjelző szól,

5 másodpercig a külső villogó jelez,

majd nyugtázó hanggal visszaáll nappali üzemmódba.

ÉRZÉKELŐ HÁLÓZAT TESZT. KÓD * 94 /WALK TEST /

Ezzel a programmal a készülékhez csatlakoztatott érzékelők állapotát, működőképességét tudja ellenőrizni.

Táplálja be a négyszámjegyes kódot, nyomja meg a * majd a 9-es, ezután a 4-es 	gombot.

Folyamatos halk belső hangot hall,

az érzékelők működését a központ szaggatott hangosabb hanggal jelzi és a 	kérdéses érzékelőhöz tartozó csatorna jelzőfénye villog.

A személyi támadásjelző /PA/ és a szabotázs /TAMPER/ csatornák 	biztonságtechnikai okokból ilyen módon nem tesztelhetők.

KÓDVÁLTOZTATÁS. KÓD * 91  / CODE CHANGE /

A riasztóközpont egy négyszámjegyes kóddal vezérelhető, melyet a felhasználó bármikor egyszerűen, a tasztatúráról megváltoztathat.  A gyárilag beprogramozott kód: 1-2-3-4.

Táplálja be a jelenleg érvényes kódot,

nyomja meg a * majd a 9-es, ezt követően az 1-es gombot.

Négy piros jelzőfény világítani kezd.

Most táplálja be az új kódot. Minden szám megnyomása után egy-egy jelzőfény 	elalszik. A negyedik számjegy megnyomását követően a központ nyugtázó 	hangot ad, ezzel az új kódot elfogadta, a régit érvénytelenítette.

ESEMÉNYNAPLÓ KIOLVASÁSA. KÓD * 93 / CUSTOMER LOG /

A központ rendelkezik egy memóriával, amely a riasztási eseményeket naplózza, igy a felhasználó tájékoztatást kap a távollétében bekövetkezett esetleges riasztásokról a csatorna és az események sorrendjének megjelölésével.

Táplálja be az érvényes kódot, nyomja meg a * ezután a  9-es majd a 3-as 	gombokat.

Ekkor a kijelző mutatja az utolsó bekapcsolás alatt bekövetkezett riasztásokat, miközben folyamatos hangot hall. A villogó fény jelzi az első behatolási pontot, a folyamatos fény pedig az ezt követőeket. Ha a kijelző sötét, akkor nem volt riasztás.

Nyomja meg a # gombot.

Most hangjelzés nincs, és a központ az utolsó nappali állapotban bekövetkezett 	eseményeket jelzi a fényekkel.

Nyomja meg a 2-es gombot.

Ismét hangjelzést hall, és a kijelző az utolsó előtti bekapcsolás alatti 	eseményeket mutatja.

Nyomja meg a # gombot.

Hangjelzés nincs és a kijelzőn az utolsó előtti nappali állapot eseményei láthatók.

A * gomb megnyomásával térhet vissza nappali üzemmódba.

Ha a fentiekkel kapcsolatos bármely kérdésben a segítségére lehetünk, kérjük keresse meg szakemberünket.

FONTOSABB INFORMÁCIÓK

Teljes rendszer élesítése: 	KÓD /négy számjegyes/

Kikapcsolás:                       	KÓD

Részélesítés:                      	KÓD * 0

Otthoni élesítés:                  	KÓD * 4

Csatorna kikapcsolásos élesítés:   KÓD * csatorna száma

Nappali belépésjelző:               	* 4 *

Jelzőrendszer teszt:               	KÓD * 9

Érzékelő teszt:                    	KÓD * 9 4

Törlés:                            	KÓD #

CSATORNA KIOSZTÁS

1. Csatorna:.............................................

2. Csatorna:.............................................

FX              :.............................................

IX               :.............................................

PA              :.............................................

SZERVIZ TELEFON:.........................................

SZERZŐDÉSSZÁM:...........................................

Rascal plus

HASZNÁLATI  UTASÍTÁS