HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

GARDTEC 350+

RIASZTÓKÖZPONTHOZ

BEVEZETÉS

A Gardtec 350+ riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi.

A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a következőek:

-	Teljes élesítés

-	Részélesítés

-	Kikapcsolás

Az előlapon nyolc jelzőlámpa található, melyek segítségével mindenkor pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról.

Figyelem: Érvénytelen kód betáplálása esetén a készülék a 24. helytelen számjegy lenyomása után szabotázsriasztást ad.

Ez ha a rendszer bekapcsolt (élesített) állapotában következik be, úgy a készülék külső és belső riasztást egyaránt ad, míg kikapcsolt (nappali) állapotban csak belső riasztást.

Az 1-es és 3-as gomb egyidejű megnyomásával támadásjelzés indítható.

Ez 24 órás segélykérő funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik.

Ahhoz, hogy leállítsa a hangjelzést, üsse be az érvényes kódot. A támadásjelzés után a rendszer alaphelyzetbe állítása szükséges.

TELJES ÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot

( a DAY feliratú jelzőlámpa villogni kezd,

a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható,

ha valamelyik csatorna érzékelője jelzésben marad, akkor erre eltérő tónusú jelzőhang figyelmeztet.)

2.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

Megjegyzés: Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt betáplálásával.

RÉSZÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot

( a DAY feliratú jelzőlámpa villogni kezd,

a késleltetés alatt hangjelzés hallható)

2.-	Az I.-es részélesítéshez nyomja meg az 1-es gombot

( a DAY feliratú jelzőlámpa lassabban kezd villogni,

az 1-es részélesítési programhoz tartozó csatornák lekapcsolódnak)

vagy

Az II.-es részélesítéshez nyomja meg az 2-es gombot

( a DAY feliratú jelzőlámpa lassabban kezd villogni,

az 2-es részélesítési programhoz tartozó csatornák lekapcsolódnak)

vagy

Az III.-as részélesítéshez nyomja meg az 3-as gombot

( a DAY feliratú jelzőlámpa lassabban kezd villogni,

az 1-es és a 2-es részélesítési programhoz tartozó csatornák lekapcsolódnak)

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

Megjegyzés: Ha a rendszer programozása során a részélesítés késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy rövid sípoló hangot hall.

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

1.-	Lépjen be az előírt útvonalon

( a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

2.-	Üsse be az érvényes kódot

( a jelzőhang elhallgat,

a DAY feliratú jelzőlámpa világítani kezd)

Ha a távollétében riasztás volt, akkor az összes jelzőlámpa villogni fog, a NO gomb megnyomásával tekintheti meg, hogy melyik csatornáról érkezett a riasztást kiváltó jelzés.

A RIASZTÁS UTÁNI ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

1.-	Üsse be az érvényes „Mester” kódot

( az élesítési folyamat elindul)

2.-	Üsse be az érvényes kódot a távozási késleltetés lejárta előtt

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ELÉRHETŐ PROGRAMOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Itt kell megjegyeznünk, hogy ezek a paraméterek csak a „Mester” kóddal programozhatók.

ZÓNAKIKAPCSOLÁS		REMOVE

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a „Mester” kóddal rendelkezőknek a rendszer csatornánkénti élesítését. További lehetőséget biztosítva ezzel az előre programozottakon kívüli egyéb részélesítésekre.

TESZT				TEST

Ez az alkalmazás biztosítja a „Mester” kóddal rendelkezőknek a rendszer ellenőrzését.

ESEMÉNYNAPLÓ		LOG

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a „Mester” kóddal rendelkezőknek az eseménynapló megtekintését.

BELÉPÉSJELZŐ		CHIME

A „Mester” kóddal rendelkező dönti el, hogy ki- vagy bekapcsolja ezt a szolgáltatást.

KÓDVÁLTOZTATÁS		PROGRAM

Ez az alkalmazás a „Mester” kóddal rendelkezőknek engedélyezi, hogy megváltoztassa a „Mester” kódot, az „Üzemeltetői” és a „Csak bekapcsoló” kódot.

ZÓNAKIKAPCSOLÁS	REMOVE

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-	Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.-	Nyomja meg a NO gombot

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.-	Nyomja meg a YES gombot, a REMOVE alkalmazás programozásához

4.-	Nyomja meg annak a csatornának a számát, amelyiket kikapcsolni akarja, majd a YES gombot.

Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

Ha eltévesztette a csatorna számát, ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől, de a csatorna száma után a NO gombot nyomja meg.

Ha több csatornát akar kikapcsolni, ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől.

5.-	Ha befejezte a kívánt csatornák kikapcsolását a 0 gomb megnyomásával léphet ki a programozásból.

Megjegyzés: Ha általában ugyanazokat a csatornákat akarja kikapcsolni, kérje meg szakemberünket, hogy programozza azokat egy részélesítési csoportba.

TESZTELÉS		TEST

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-	Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.-	Nyomja meg a NO gombot

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény világítani kezd.

3.-	Nyomja meg a NO gombot

A  TEST jelzőfény villogni kezd.

4.-	A teszt alkalmazás kiválasztásához nyomja meg a YES gombot.

A TEST jelzőfény folyamatos jelzésre vált.

Ha valamelyik érzékelő jelez, úgy Ön jelzőhangot hall és a csatornához tartozó jelzőfény világítani kezd.

Ha ellenőrizni akarja a külső szirénát és villogót, akkor nyomja le a 9-es gombot. Ezzel tudja a jelzést ki- és bekapcsolni.

5.-	Ha befejezte a rendszer ellenőrzését, a 0 gomb megnyomásával léphet vissza nappali üzemmódba.

ESEMÉNYNAPLÓ		LOG

A Gardtec 350+ 80 eseményt tud időrendben tárolni.

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-	Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.-	Nyomja meg a NO gombot

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.-	Nyomja meg a NO gombot kétszer

A  LOG  jelzőfény villogni kezd.

4.-	Az eseménynapló alkalmazás kiválasztásához nyomja meg a YES gombot.

A kijelző a legutóbbi eseményt mutatja. Időrendben visszafelé a NO, előre pedig a YES gomb megnyomásával haladhat.

5.-	Az eseménynapló kiolvasás üzemmódból, a 0 gomb megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.

A jelzőlámpák értelmezése a következő:

Ha mindegyik lámpa világít, az riasztást jelent. A NO gomb lenyomásával kérdezheti le, hogy melyik csatorna érzékelője váltotta ki a riasztást.

Ha DAY lámpa a Z1, Z2, vagy a Z3 jelzőlámpával együtt világít, az a rendszer kikapcsolását jelzi az 1-es, 2-es vagy 3-as szintű felhasználó által.

Ha DAY lámpa gyorsan villog akkor a rendszer bekapcsolva volt, ha lassan villog, akkor pedig részélesítés volt.

Ha a Z-jelzőlámpa(k) világít(anak) riasztásjelzés nélkül, akkor az azt jelenti, hogy a csatornát az aktuális élesítésből kivonták.

BELÉPÉSJELZŐ		CHIME

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-	Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.-	Nyomja meg a NO gombot

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.-	Nyomja meg a NO gombot háromszor

A  CHIME  jelzőfény villogni kezd.

4.-	Ahhoz, hogy megváltoztassa a belépésjelző állapotát, nyomja meg a YES gombot.

5.-	Nyomja meg a YES gombot, hogy kilépjen a belépésjelző alkalmazásból.

6.-	Az eseménynapló kiolvasás üzemmódból, a 0 gomb megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.

KÓDVÁLTOZTATÁS	PROGRAM

A.-	Az 1-es szintű kód mindig „Mester” kód. Ez a szint lehetővé teszi az Ön számára, hogy elérje az összes felhasználó által programozható funkciót, beleértve a riasztás utáni alaphelyzetbe állítást is. A „Mester” kód érvénytelenítése nem lehetséges. A megváltoztatására csak a  „Mester” felhasználó jogosult.

B.-	Az 2-es szintű kód mindig „Üzemeltető” kód. Az „Üzemeltető” élesítheti, részélesítheti, kikapcsolhatja a rendszert. A kód érvénytelenítéséhez 0000-t kell benyomnia amikor a központ az új „Üzemeltető” kódot várja.

C.-	Az 3-as szintű kód mindig „Csak bekapcsoló” kód. Ez a szint csak élesítést, részélesítést engedélyez. A kód érvénytelenítéséhez 0000-t kell benyomnia amikor a központ az új „Csak bekapcsoló” kódot várja.

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-	Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.-	Nyomja meg a NO gombot

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.-	Nyomja meg a NO gombot négyszer

A  PROGRAM  jelzőfény villogni kezd.

4.-	A kódváltoztatáshoz nyomja meg a YES gombot.

5.-	Nyomja be azt a felhasználói szintet, amit programozni kíván:

1- Mester kód

2- Üzemeltetői kód

3- Csak bekapcsoló kód

6.-	Nyomja meg a YES gombot.

Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

7.-	Ezután nyomja be az új négy számjegyű kódot, majd a YES gombot.

Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

8.-	Nyomja be újra az új négy számjegyű kódot, hogy megerősítse majd a YES gombot.

Hiba esetén a hangjelzés elmarad, vagy ha a két kód nem egyezik meg akkor a régi kód nem kerül felülírásra.

9.-	Más felhasználói szintek programozásához ismételje meg a folyamatot a 4, lépéstől.

10.-	A 0 gomb megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.

Megjegyzés: 0-9-ig bármelyik szám használható.

A Gardtec 350+ kilenc különböző kódot képes tárolni. Ezek szintjei a következők:

1- Mester kód

2- Üzemeltető kód

3- Csak bekapcsoló kód

4- Mester kód

5- Mester kód

6- Üzemeltető kód

7- Üzemeltető kód

8- Üzemeltető kód

9- Csak bekapcsoló kód

Terminológia:

Mester:	A legmagasabb szintű felhasználó, akinek teljes jogosultsága van a rendszer üzemeltetésében.

Üzemeltető: Olyan személy, akinek jogosultsága a korlátozottabb a Mesterénél, de a rendszert ki is kapcsolhatja, nem csak be.

Teljes

élesítés:	A riasztórendszer védelme minden (érzékelővel ellátott) területre kiterjed.

Rész-

élesítés:	A védelem csak az előre definiált program szerinti területekre terjed ki.

Szabotázs: Ez egy 24 órában működő védelmi rendszer, amely a rendszer sértetlenségét figyeli.